Załącznik nr 1

Wymagania dotyczące wymiany centrali telefonicznej

- Centrala musi posiadać przynajmniej 200 wewnętrznych linii analogowych z CLIP

- Centrala musi posiadać przynajmniej  16 wewnętrznych linii cyfrowych

- Centrala musi posiadać jedno łącze ISDN PRA

- Centrala musi posiadać dedykowane zasilanie rezerwowe gwarantujące pracę centrali przez minimum 2 godz.

- Wraz z centralą telefoniczną dostawa obejmuje:

  - 4 cyfrowe aparaty systemowe z przynajmniej 8 przyciskami sygnalizującymi zajętość wybranych abonentów wewnętrznych

  - 1 cyfrowy aparat systemowy z przynajmniej 24 przyciskami sygnalizującymi zajętość wybranych abonentów wewnętrznych

  - 1 cyfrowa konsola systemowa z przynajmniej 48 przyciskami sygnalizującymi zajętość wybranych abonentów wewnętrznych

- Ponadto dostarczony system telekomunikacyjny musi umożliwiać:

  - Wykonywanie okresowych billingów połączeń telefonicznych

  - Uruchomienia przynajmniej 6 poziomowego systemu infolinii

  - Restrykcję połączeń wychodzących na wybrane numery wraz z jednoczesnym umożliwieniem wyjątków

  - Rejestrację głosową prowadzonych rozmów telefonicznych wraz z ich archiwizacją dla min. 20 numerów

- Poza dostawą w zakres zadania wchodzi:

  - Przebudowa istniejącej przełącznicy kablowej

  - Montaż systemu przy przebudowanej przełącznicy

  - Zainstalowanie centrali telefonicznej, podłączenie do przebudowanej przełącznicy, skrosowanie linii telefonicznych wewnętrznych i zewnętrznych, uruchomienie 
i zaprogramowanie zgodnie z wymaganiami inwestora, szkolenie pracowników w zakresie obsługi centrali telefonicznej

- System musi mieć możliwość dalszej rozbudowy w przyszłości o:

  - Dalsze 128 łączy wewnętrznych  analogowych lub cyfrowych

  - 256 łączy VoIP SIP sumarycznie dla połączeń wewnętrznych i zewnętrznych

- Dostawca centrali telefonicznej w okresie 12 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia zapewni natychmiastową pomoc zdalną lub stawienie się serwisu w siedzibie Zamawiającego w przeciągu max. 4 godzin od wezwania

- Z uwagi na charakter obiektu Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączenia obecnie pracującego urządzenia na cały czas związany  wymianą centrali. Ewentualne wyłączenia mogą występować po godzinie 16.00 i należy je ograniczać do niezbędnego minimum. Każde ewentualne wyłączenie należy bezwzględnie uzgodnić z personelem na co najmniej 24 godziny przed planowanym wyłączeniem.  Prace należy prowadzić w taki sposób, żeby zapewnić łączność telefoniczną.

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu i aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji oferowanej przez producenta wraz z ich instalacją oraz szkolenie personelu administrującego centralą a także świadczenie usług serwisowych w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru dla zmodernizowanej centrali.

- Sprzęt telekomunikacyjny dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem oryginalnym (posiadającym zainstalowane tylko komponenty dopuszczone przez jego producenta), fabrycznie nowym i wolnym od wad oraz wprowadzonym na rynek zgodnie 
z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (pochodzącym z oficjalnego kanału dystrybucji na terenie Polski).