Załącznik nr 1  – kserokopiarka

| LP | ROZMIARY | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Model/ producent | Oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kserokopiarka | 1 |  |  |  |  | Oddz. 5 |
|  | OGÓŁEM | X | X | X |  |  |  |

Wartość ogółem netto.................................PLN

VAT...............................PLN

Wartość ogółem brutto................................PLN

Opis przedmiotu zamówienia

Wielofunkcyjne urządzenie sieciowe kolorowe, fabrycznie nowe, okres gwarancji 36 miesięcy. Dostawca dostarczy oraz zainstaluje urządzenie 
we wskazanej lokalizacji oraz przeszkoli dwóch administratorów oraz użytkowników w wyznaczonych przez Zamawiającego terminie.

W urządzeniu musi być zainstalowany podajnik umożliwiający automatyczne dwustronne skanowanie dokumentów oraz dedykowana do urządzenia podstawa na kółkach. Do urządzenia Dostawca dołączy komplet pełnowartościowych oryginalnych tonerów CMYK dedykowanych do urządzenia.

| Specyfikacja | wymagania |
| --- | --- |
| Technologia druku | kolorowy druk laserowy, automatyczny druk dwustronny w standardzie |
| Technologia tonera | tonery CMYK wyprodukowane z wykorzystaniem składników naturalnych |
| Szybkość druku | minimum 25 stron/minutę |
| Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony kolorowej | maksymalnie 8 sek. |
| Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony mono | maksymalnie 6,5 sek. |
| Czas nagrzewania | do 20 sek. |
| Pamięć RAM | min 2GB |
| Dysk twardy | minimum 250 GB w standardzie z funkcją szyfrowania danych kluczem AES 256 bit |
| Język wydruku | PCL6 (wer.3.0), PCL5e/c, PostScript3 (3016), XPS wer.1.0, wymagany oryginalny sterownik producenta urządzenia, interfejs sterownika druku z możliwością edytowania zakładki z ulubionymi opcjami, interfejs sterownika druku w języku polskim |
| Rozdzielczość wydruku | 1200 x 1200 dpi i 1800 x 600 dpi |
| Maksymalne obciążenie miesięczne | minimum 75 000 stron miesięcznie |
| Kopiowanie wielokrotne | 1-9999 |
| Powiększenie | 25–400 % w odstępach 0,1% |
| Funkcje kopiowania/drukowania | wstawianie rozdziałów, okładek i stron, kopia próbna (drukowana i ekranowa), druk próbny do regulacji, tryb plakatowy, powtarzanie obrazu, znak wodny, pieczętowanie, ochrona przed kopiowaniem, kopiowanie dokumentów tożsamości, bezpieczny wydruk, Pomijanie pustych stron, wydruk bannerowy, tworzenie ulotek, wstawianie obrazów |
| Pierwszy podajniki papieru | minimum 500 arkuszy (format A5 do A3) |
| Drugi podajnik papieru | minimum 500 arkuszy (format A5 do SRA3) |
| Podajnik papieru ręczny | minimum 100 arkuszy, A6–SRA3 |
| Dodatkowe podajniki papieru | Możliwość doposażenia o dodatkowe podajniki kaset w podstawie urządzenia, rozbudowujące pojemność kaset papieru urządzenia do minimum 6000 arkuszy A4. |
| Podajnik oryginałów | 100 arkuszy, format oryginałów A6 - A3, podajnik z funkcją skanowania dwustronnego, |
| Pojemność odbiorcza | 250 arkuszy |
| Opcjonalne podajniki papieru | Możliwość rozbudowania podajników papieru do pojemności 6500 arkuszy |
| Prędkość procesora | min 1,2 GHZ |
| Prędkość skanowania | min 75 str/minutę |
| Rodzaj modułu skanera | wbudowany kolorowy skaner, z wbudowanym energooszczędnym oświetleniem w technologii LED |
| Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | Scan-to-USB, Scan-to-Me, Skan-to-SMB, Scan-to-Home, Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, Network TWAIN scan. Adnotacje (tekst/godzina/data) w plikach PDF; Pomijanie pustych stron. Podgląd i edycja zeskanowanych obrazów przed wysłaniem/zapisaniem. |
| Obsługiwane formaty papieru | A6–SRA3 |
| Obsługiwane formaty papieru w druku/kopiowaniu dwustronnym | A5-SRA3 |
| Obsługiwana gramatura papieru | 52 - 256 g/m2 |
| Obslugiwana gramatura papieru w druku/kopiowaniu dwustronnym | 52-256 g/m2 |
| Interfejsy | USB 2.0, złącze Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, |
| Obsługiwane protokoły | Ethernet, Apple Talk, TCP/IP (IPv4, IPv6), HTTP / HTTPS, SSL/TSL for HTTPS, SMB, Port 9100 (dwu-kierunkowy), IPP, LDAP, SNMP V3 |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | HTTP, TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (wsparcie ND), SMB (NetBEUI), LPD, IPP 1.1, SNMP |
| Wsparcie systemów operacyjnych | Windows VISTA x32/x64, Windows 7 x32/x64, Windows 8/8.1, Windows Server 2003x32/2003x64/2008x32/2008x64/2012, Macintosh OS X 10.x, Unix/Linux/Citrix, SAP |
| Zasilanie | 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Wyświetlacz | kolorowy 9-calowy pojemnościowy dotykowy wyświetlacz LCD, wraz w wbudowaną animowaną pomocą dla użytkownika, z możliwością zdalnej obsługi panelu użytkownika przez przeglądarkę WWW. Dedykowany rysik w standardzie, do obsługi dotykowego wyświetlacza. |
| Język menu | Polski |
| Inne | Możliwość podłączenia wewnętrznego czytnika zbliżeniowych kart identyfikacyjnych, wbudowanego w obudowę urządzenia |
| Inne funkcje urządzenia | Obsługa NFC w standardzie, z możliwością autoryzacji użytkowników. |
| Inne funkcje urządzenia | Wbudowana przeglądarka |
| Inne funkcje urządzenia | Obsługa Apple Airprint 1.4 |
| Inne funkcje urządzenia | Dodatkowa szuflada na dokumenty i materiały eksploatacyjne |
| Ekologia | Licznik czasu pracy urządzenia, licznik współczynnika druku dwustronnego. Automatycznie dostosowujący się tryb oszczędzania energii. Parametr TEC poniżej 1,3 kWh/tydzień. |
| Certyfikat | w zakresie sprzedaży, projektowania i wdrażania rozwiązań informatycznych oraz dostarczania usług serwisowych do urządzeń drukująco-kopiujących ISO 9001:2015 lub równoważny |