Załącznik nr 1  – urządzenia do szorowania podłóg

| LP | ROZMIARY | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | STAWKA VAT | CENA JEDN. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Model/ producent | Oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szorowaczka kompaktowa do małych powierzchni z operatorem prowadzącym | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Oddz. 1 = 1 szt. Oddz. 5 = 1 szt. Oddz. 17 = 1 szt. Oddz. 25a = 1 szt. |
| 2 | Szorowaczka do czyszczenia z operatorem prowadzącym | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Oddz. 25 |
|  | OGÓŁEM | X | X | X | X |  |  |  |  |  |

Wartość ogółem netto.................................PLN

VAT...............................PLN

Wartość ogółem brutto................................PLN

Opis przedmiotu zamówienia

Ad. 1 . Minimalne parametry

| Szerokość robocza | Min.38 cm |
| --- | --- |
| Szerokość ssawy | Max.47 cm |
| Wydajność | Min. 1 500 m2/h |
| Szerokość | Max 47 cm |
| Napięcie / Pojemność baterii | 24/25 V/Ah |
| Liczba szczotek | 1 szt. |
| Prędkość robocza | 4 km/h |
| Pojemność zbiornika wody czystej | Min. 16 l |
| Pojemność zbiornika wody brudnej | Min. 22 l |
| Waga bez baterii | Ok. 40 kg |
| Waga maszyny gotowej do pracy | Ok. 80 kg |
| Moc | Min.0,54 kW |
| Serwis dostępny | 48 h |
| Szkolenie personelu | TAK |

Ad. 2 . Minimalne parametry

| Szerokość robocza | Min. 51 cm |
| --- | --- |
| Szerokość ssawy | Min. 86 cm |
| Wydajność | Min. 2 000 m2/h |
| Napęd | PowerFlow |
| Napięcie | 24 V |
| Liczba szczotek | 1 tarczowa |
| Prędkość robocza | 4 km/h |
| Pojemność zbiornika wody czystej | Min. 42 l |
| Pojemność zbiornika wody brudnej | Min. 42 l |
| Waga bez baterii | Ok. 100 kg |
| Waga maszyny gotowej do pracy | Ok. 220 kg |
| Moc | Min 1,13 kW |
| Moc silnika ssącego | Min.0,41 kW |
| Wyposażenie maszyny w system Aquastop (udokumentowany certyfikatem) | Tak |
| System zapobiegania dostawaniu się zawilgocenia do silnika | Tak |
| Moc silnika szczotek | Min 0,72 kW |
| Dostępność serwisu | 48 h |
| Szkolenie personelu | TAK |

Zamówienie obejmuje również:

1) Dostawę do miejsca użytkowania sprzętu: na poszczególne oddziały szpitalne wskazane przez Zamawiającego,

2 ) uruchomienie urządzeń po ich dostarczeniu i sprawdzenie poprawności działania,

3) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania sprzętu oraz jego prawidłowej konserwacji,

4) serwis gwarancyjny przez okres gwarancji wynoszący co najmniej 24 miesiące, obejmujący w szczególności: przegląd urządzeń co najmniej raz 
na 12 miesięcy i konserwację urządzeń podczas przeglądu,

5) naprawę sprzętu w okresie gwarancyjnym na następujących zasadach:

a) czas przystąpienia do naprawy przy zgłoszeniu usterki faxem: naprawa nastąpi najpóźniej w ciągu 48h,

b) w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.