Gniezno, dnia 09.02.2018

Znak sprawy: 6/U/2018

Zaproszenie

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000 Euro na udzielenie zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dotyczącej wymiany wewnętrznych przyłączy wodno – kanalizacyjnych do budynków szpitalnych oraz miejskiej sieci kanalizacyjnej wraz rozbudową wewnętrznej instalacji kanalizacyjnych na terenie szpitala

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dotyczącej wymiany wewnętrznych przyłączy wodno – kanalizacyjnych do budynków szpitalnych oraz miejskiej sieci kanalizacyjnej wraz rozbudową wewnętrznej instalacji kanalizacyjnych na terenie szpitala. Projektant zobowiązany jest pełnić nadzór autorski w trakcie prowadzenia prac na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”. Wykonawca zobowiązany jest również opracować Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Wykonawca pozyska własnym kosztem wszystkie niezbędne materiały wyjściowe potrzebne do opracowania dokumentacji (mapę dostarcza inwestor). Za prawidłowe wykonanie przedmiotu zadania Zamawiający uzna przedłożenie wszystkich niezbędnych dokumentów i opracowań koniecznych do złożenia                     u Miejskiego Konserwatora Zabytków (uzgodnić należy lokalizację oraz sposób wprowadzania infrastruktury do budynków) oraz w wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego 
w Gnieźnie.

- Woda zimna – w ramach zadania należy zaprojektować podłączenie z istniejącej nowej sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie szpitala wszystkich budynków szpitalnych.                     W budynkach należy przewidzieć montaż zaworów odcinających i antyskażeniowych.  Łączna długość przyłączy i wewnętrznych instalacji wodociągowych do zaprojektowania wynosi ok. 600m.

- Ciepła woda użytkowa -  w ramach zadania należy zaprojektować podłączenie z istniejącej wewnętrznej instalacji wody ciepłej dwóch budynków szpitalnych. Na terenie szpitala zlokalizowana jest wymiennikownia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, z której rozprowadzona jest wewnętrzna instalacja c.w.u oraz c.o. (będąca własnością szpitala). Łączna długość wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej do zaprojektowania wynosi ok. 150m.

- Kanalizacja sanitarna - w ramach zadania należy zaprojektować podłączenie z istniejącej nowej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie szpitala wszystkich budynków szpitalnych. Łączna długość wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do zaprojektowania wynosi ok. 650m.

- Kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki socjalno – bytowe do miejskiej sieci.

W odniesieniu do odcinków instalacji ułożonych na głębokości większej niż 3,5m  stanowiących odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej (ok.550m przewodów o  średnicy 250mm) projektant zobowiązany jest dokonać inspekcji TV całego odcinka z wcześniejszym jego udrożnieniem i wyczyszczeniem umożliwiającym wykonanie monitoringu. Po inspekcji należy     w porozumieniu z inwestorem dokonać wyboru metody wykonania prac na tym odcinku. Inwestor dopuszcza możliwość zaprojektowania bezwykopowych metod renowacji instalacji w przypadku gdy stan techniczny istniejącej infrastruktury pozwoli na dobór takiej metody. W przypadku stwierdzenia, że zastosowanie metody bezwykopowej nie gwarantuje uzyskania pożądanego efektu należy dobrać i zaprojektować wymianę przedmiotowego odcinka instalacji wewnętrznej.

- Sieć kanalizacji deszczowej - w ramach zadania należy zaprojektować rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie Szpitala. Rozbudowa polegać będzie ułożeniu kanalizacji deszczowej w głównych ciągach komunikacyjnych i zagospodarowaniu wód opadowych                 z wewnętrznych dróg, chodników oraz rynien budynków przyległych do terenów utwardzonych. Wykonana w roku 2017 kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe do zbiornika infiltracyjnego zlokalizowanego na terenie szpitala. Łączna długość wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej do zaprojektowania wynosi ok. 600m.

Projektowanie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej należy wykonać w taki sposób, żeby maksymalnie ograniczyć ingerencję w już wykonanych ciągach dróg i chodników.

W przypadku konieczności projektowania w ciągach jezdnych i pieszych należy przewidzieć w miarę możliwości już na etapie projektowym zastosowanie metod wykonawczych nieingerujących                w ułożone nawierzchnie.

W ramach zadania Projektant zobowiązany jest również do udziału w przeprowadzeniu procedury przetargowej mającej na celu wybór wykonawcy robót (udzielanie odpowiedzi  i wyjaśnień na etapie trwającego postępowania przetargowego na wykonanie prac, badanie poprawności złożonych ofert przetargowych, sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac). Dokumentacja projektowa musi uwzględniać takie założenia wykonawcze, które umożliwią ciągłą eksploatację obiektów, szczególnie tych, w których zlokalizowane są oddziały szpitalne. W ramach zadania należy uwzględnić również odtworzenie nawierzchni   w miejscach zaprojektowanych przyłączy (w terenach zielonych pełne odtworzenia nawierzchni, w terenach utwardzonych do warstwy podbudowy                z tłucznia).

W pierwszej kolejności Projektant opracuje założenia koncepcyjne dotyczące między innymi lokalizacji i trasowania przyłączy i instalacji, proponowanych rozwiązań materiałowych, technologicznych, a następnie skonsultuje je z zamawiającym.

Teren Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych znajduje się w układzie urbanistycznym miasta Gniezna podlegającym ochronie konserwatorskiej. Na terenie szpitala znajduje się 38 budynków w zabudowie pawilonowej (większość stanowią wolnostojące obiekty). Powierzchnia działki na której rozmieszczone są budynki wynosi około 23 ha. Mapa ze zinwentaryzowanymi sieciami wodno - kanalizacyjnymi na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

II. Warunki udziału w postępowaniu dot. Zdolności technicznej lub zawodowej :

- Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, opracowanie minimum:

-  jednej dokumentacji projektowej instalacji  lub sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 500m,

oraz

- jednej dokumentacji projektowej instalacji  lub sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej        o długości nie mniejszej niż 1000m

oraz załączy dokumenty, potwierdzające należyte wykonanie,

b) ) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, tj.  minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych                   w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz załączy decyzję
o nadaniu projektowych uprawnień i aktualne potwierdzenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Zadanie  finansowane jest ze środków krajowych – dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2018.

III. Kryterium oceny ofert – 100% cena.

IV. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie,

62-200 Gniezno, ul. Poznańska 15, tel. /061/ 423 86 71, fax /061/ 423 86 97

Termin wykonania zamówienia:			od podpisania umowy do 13.04.2018r.

Termin płatności:					100% wynagrodzenia 30 dni od 								otrzymania faktury

Termin składania ofert upływa:			16.02.2018 godz. 11:00

Miejsce składania ofert:				Sekretariat

Budynek Administracji Szpitala,  								Gniezno, ul. Poznańska 15

Termin otwarcia ofert:				16.02.218 godz. 11:30

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty mogą być złożone drogą pocztową i opakowane w kopercie z oznaczeniem:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dotyczącej wymiany wewnętrznych przyłączy wodno – kanalizacyjnych do budynków szpitalnych oraz miejskiej sieci kanalizacyjnej wraz rozbudową wewnętrznej instalacji kanalizacyjnych na terenie szpitala

Lub faxem pod numer /061/ 423 86 97 lub w wersji elektronicznej  barbara.drozdz@dziekanka.net,

Osoba uprawniona do kontaktów: Barbara Drożdż tel. /061/ 423 86 71, Szymon Koźlarek

tel. /061/ 423 86 76.

Niniejsze zaproszenie podlega ogłoszeniu w siedzibie Zamawiającego.

Uwaga: zastrzega się prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny albo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:

    - Mapa inwentaryzacyjna wykonanych instalacji

    - Plan sytuacyjny dróg i chodników

    - Formularz ofertowy

    - Wzór umowy

Zatwierdził:

FORMULARZ OFERTOWY

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

1) Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie 
im. Aleksandra Piotrowskiego,  62-200 Gniezno, ul. Poznańska 15.

2) Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dotyczącej wymiany wewnętrznych przyłączy wodno – kanalizacyjnych do budynków szpitalnych oraz miejskiej sieci kanalizacyjnej wraz rozbudową wewnętrznej instalacji kanalizacyjnych na terenie szpitala

2.1. Termin wykonania zamówienia                       	od podpisania umowy do 13.04.2018r.

2.2  Termin płatności                                                 100% wynagrodzenia 30 dni od 								otrzymania faktury

3)  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.02.2018, godz. 11:00 pisemnie -

adres: 62-200 Gniezno, ul. Poznańska 15, faxem - /061/423 86 97, lub drogą elektroniczną na adres: barbara.drozdz@dziekanka.net

II. 1) Nazwa, adres, NIP Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

NIP...................................................................... , mail …………………………………………

2) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dotyczącej wymiany wewnętrznych przyłączy wodno – kanalizacyjnych do budynków szpitalnych oraz miejskiej sieci kanalizacyjnej wraz rozbudową wewnętrznej instalacji kanalizacyjnych na terenie szpitala

cena netto                                                 ...........................................PLN

podatek VAT                                            ............................................PLN

cena brutto                                               ............................................PLN

Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Załączniki do oferty:

1) Wypis z KRS albo ewidencji działalności gospodarczej

2) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału

...............................................

data i podpis