Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia  - łóżka szpitalne, ogółem 400sztuk.

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Łóżka 2 – segmentowe – 300 szt.

Parametry wymagane

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2017 - 2018, fabrycznie nowe. | TAK PODAĆ |  |
|  | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK PODAĆ |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (+/- 30 mm) Szerokość całkowita bez barierek bocznych (krążki odbojowe w osi szczytu: 950 mm, (+/- 30 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1030 mm (wymiar leża 900x2000) | TAK PODAĆ |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko, barierki i ściany przed uderzeniami i otarciami. | TAK |  |
|  | Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami umieszczone na minimum jednym szczeblu barierki. | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane z użyciem lub bez użycia narzędzi lub wypełnienie szczytów montowane na stałe. Wypełnienie szczytu z możliwością wypoziomowania i wykorzystania jako półka na pościel. | TAK |  |
|  | Leże łóżka posiada min. 2 segmenty | TAK |  |
|  | Segmenty leża wypełnione stalową siatką montowaną na stałe o wymiarach oczek 5cm x 5cm. Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy minimum 5mm. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac. | TAK |  |
|  | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością zabezpieczenia przed wypadnięciem, mechanizmem śrubowym (bez użycia narzędzi), z możliwością demontażu wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażona w tworzywowe uchwyty umożliwiające zawieszenie uchwytów ( z możliwością demontażu), np. na worki urologiczne, min. 2 przy łóżku. | TAK PODAĆ |  |
|  | Wysokość leża od podłoża: - min. 550 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: - segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 750 (± 50). Z czytelnym oznaczeniem funkcji na ramie leża lub na dźwigni | TAK PODAĆ |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców wykonywana za pomocą dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta. | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka (wzmocniona poprzeczkami łączącymi nogi) jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | TAK PODAĆ |  |
|  | Bezpieczne obciążenie minimum 200 kg potwierdzone przez niezależny podmiot lub producenta. | TAK PODAĆ |  |
|  | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę z możliwością demontażu poszczególnych elementów. | TAK |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: - Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 11 cm, gęstość pianki 35 odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. – 1 sztuka do każdego łóżka. - Barierki boczne, ciągłe na całej długości łóżka ,składane lub opuszczane, mocowane do ramy lub szczytów łóżka, wyposażone w mechanizm zwalniający barierki, z funkcją zabezpieczającą przed niepożądanym opuszczeniem barierki, poprzeczki barierek wykonane z 3 profili aluminiowych, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 – 1 komplet barierek do każdego łóżka. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów, min. 5, wypełnień szczytów, do uzgodnienia z zamawiającym oraz kolor ramy łóżka -biały. | TAK PODAĆ |  |
|  | WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | Serwis pogwarancyjny dostępny na terenie kraju | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych na terenie kraju | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Łóżka 4 -segmentowe, sterowane elektrycznie – 100 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2017 - 2018, fabrycznie nowe. | TAK PODAĆ |  |
| 2. | Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK PODAĆ |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (± 30 mm) Szerokość całkowita bez barierek bocznych (krążki odbojowe w osi szczytu): 950 mm, (± 30 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1030 mm (wymiar leża 900x2000) | TAK PODAĆ |  |
| 4. | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe dwuosiowe chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami i otarciami. | TAK |  |
| 5. | Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża. | TAK |  |
| 6. | Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane z użyciem lub bez użycia narzędzi lub wypełnienie szczytów montowane na stałe. Wypełnienie szczytu z możliwością wypoziomowania i wykorzystania jako półka na pościel. | TAK PODAĆ |  |
| 7. | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | TAK PODAĆ |  |
| 8. | Segmenty leża wypełnione odejmowaną stalową siatką o wymiarach oczek 5cm x 5cm lub 5cm na 10cm. Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy minimum 5mm. | TAK PODAĆ |  |
| 9. | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością zabezpieczenia przed wypadnięciem, mechanizmem śrubowym (bez użycia narzędzi), z możliwością demontażu wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. | TAK PODAĆ |  |
| 10. | Zasilanie elektryczne 220/240 V. | TAK PODAĆ |  |
| 11. | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu. | TAK |  |
| 12. | Regulacja pozycji łóżka elektrycznie : - segmentu oparcia pleców : 0 - 700 (± 20), - segmentu uda: 0 - 400 (± 20). | TAK PODAĆ |  |
| 13. | Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym | TAK |  |
| 14. | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 370 - 830 mm (± 30 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 15. | Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Trendelenburga i odwróconej pozycji Trendelenburga. | TAK |  |
| 16. | Równoczesna regulacja segmentu oparcia pleców i uda (funkcja Autokontur) | TAK |  |
| 17. | Pilot przewodowy z możliwością blokady poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka przez personel medyczny. | TAK |  |
| 18. | Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół oraz blokadę kierunkową. Koła umieszczone w tworzywowej obudowie. | TAK PODAĆ |  |
| 19. | Łóżko wyposażone w tworzywową osłonę podwozia. | TAK |  |
| 20. | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, uchwytów na basen, kaczkę oraz worek na mocz, z możliwością demontażu poszczególnych elementów. | TAK |  |
| 21. | Bezpieczne obciążenie min. 200 kg | TAK |  |
| 22. | Elementy wyposażenia łóżka: - Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 11 cm, gęstość pianki 35 odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. – 1 sztuka do każdego łóżka. - Barierki boczne, ciągłe na całej długości łóżka ,składane lub opuszczane, mocowane do ramy lub szczytów łóżka, wyposażone w mechanizm zwalniający barierki, z funkcją zabezpieczającą przed niepożądanym opuszczeniem barierki, poprzeczki barierek wykonane z 3 profili aluminiowych, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 – 1 komplet barierek do każdego łóżka. | TAK |  |
| 23. | Możliwość wyboru kolorów, wypełnień szczytów min. 5 kolorów, do uzgodnienia z zamawiającym oraz rama łóżka koloru białego. | TAK PODAĆ |  |
| 24. | Deklaracja zgodności WPIS lub powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
| 25. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 26. | Serwis pogwarancyjny dostępny na terenie kraju | TAK |  |
| 27. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych na terenie Polski przez okres 10 lat | TAK |  |
| 28. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania