Gniezno, dnia  14.08.2018r.

Znak sprawy: 36/U/2018

Zaproszenie

do złożenia oferty w postępowaniu o  wartości poniżej 30.000 Euro na udzielenie zamówienia na  „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na oddziale szpitalnym nr 14”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Lokalizacja

Teren przeznaczony pod zabudowę znajduje się w Gnieźnie,

przy ul. Poznańskiej 15, na działce o nr ewidencyjnym 1/14, arkusz mapy 37 na

terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im.

Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie. Podjazd zostanie wybudowany przy budynku

szpitalnym nr 14, w którym mieści się oddział Psychiatryczny Psychosomatyczny.

Na działce zlokalizowane są również budynki głównie związane prowadzoną

działalnością leczniczą.

2. Opis stanu istniejącego

Istniejący budynek nr 14 pełni funkcję leczniczą. Budynek wykonany w technologii

tradycyjnej, murowany, podpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym, dach

wielospadowy, o konstrukcji drewnianej krytym papą termozgrzewalną. Powierzchnia

zabudowy budynku 955 m².

3. Opis planowanej inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa podjazdu z przeznaczeniem do transportu

chorych na noszach szpitalnych oraz osób niepełnosprawnych. Podjazd zlokalizowany

zostanie w części ogrodowej od strony wschodniej. Podjazd wykonany zostanie z

elementów stalowych ocynkowanych z wypełnienie kratami wema. Posadowienie na

stopach fundamentowych z betonu klasy C16/20. Szczegółowe rozwiązania wskazano

w części rysunkowej opracowania.

1.0 Podstawa opracowania:

- Pomiary inwentaryzacyjne.

- Wizja lokalna.

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500.

2.0 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja dotycząca budowy podjazdu

do budynku szpitalnego nr 14 na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i

Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.

3.0 Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia podjazdu – 59,3 m2

4.0 Istniejące zagospodarowanie działki:

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce nr 1/14, arkusz mapy 37.

Dostęp do drogi istniejący pozostaje bez zmian, budynek podłączony do sieci

ciepłowniczej, instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej.

5.0 Projektowane zagospodarowanie działki:

Projektuje się budowę podjazdu od strony ogrodu – część wschodnia, przy

schodach prowadzących do budynku.

6.0 Opis budynku:

Budynek parterowy, w częściowo podpiwniczony wykonany

w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek pełni funkcję leczniczą, zlokalizowany

w nim jest oddział psychiatryczny psychosomatyczny. Główne wejście do budynku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

znajduje się od strony zachodniej, od strony wschodniej zlokalizowane jest ganek oraz

teren terapeutyczny. Różnica poziomów do zniwelowania wynosi ok. 1,60m.

Charakterystyczne parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy – 954 m2

- powierzchnia użytkowa – 1510 m2

- wysokość budynku – 9,0 m

7.0 Zakres prac budowlanych:

Budowa podjazdu

8.0 Technologia wykonania robót:

8.1 Budowa podjazdu

Inwestycja polega na wykonaniu podjazdu od strony wschodniej. W tym celu należy

zdemontować fragment ganku wskazany w części rysunkowej opracowania.

Powierzchnia zabudowy projektowanego podjazdu wynosi 59,3 m2. Projektowany

podjazd należy wykonać z następujących elementów:

· konstrukcja nośna z kątownika 120x80x8mm

· łączenie kątownika z profilu 60x60x6mm

· stopy z kątownika 80x80x8mm

· wypełnienia kratami wema 30x3mm, krata zgrzewana, seratowana

· słupki balustrady z profilu 40x40x3mm,

· pochwyt z rury 42,4x2,6mm przeznaczony dla osób niepełnosprawnych

(pochwyt na dwóch wysokościach 75/90 cm, przedłużony na końcach o 30 cm)

· podest skręcany do stopy fundamentowej przy użyciu śrub M16

· stopy fundamentowe z betonu klasy16/20 posadowione na głębokości 90cm,

zbrojone dołem

· stopy zaizolować poziomo 2xpapa, izolacja pionowa masą bitumiczną

· nachylenie podjazdu 6%

· całość konstrukcji należy wykonać ze stali czarnej, konstrukcyjnej, ocynkowanej

ogniowo oraz pomalowanej proszkowo (kolor z palety RAL do uzgodnienia w

trybie roboczym)

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z technologią danego

producenta w zakresie wymiarów poszczególnych elementów podjazdu pod

warunkiem spełnienia warunku minimalnej nośności 150kg/m².

9.0 Uwagi końcowe

Dokładne wymiary pobrać z natury przed przystąpieniem do prac. Wszystkie roboty

należy wykonać zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi

Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP i pod nadzorem

osoby do tego uprawnionej.

Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać atest dopuszczający je

do stosowania w budownictwie oraz inne świadectwa i certyfikaty wymagane prawem

budowlanym.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

- Wykonawca musi spełnić warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 3 roboty w zakresie tożsamym z opisem przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca przedstawi odpowiednie referencje, każda z nich  na kwotę minimum 60.000zł. brutto.

Przedmiot zamówienia realizowany ze środków krajowych - Dotacja z Budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2018.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, 62-200 Gniezno ul. Poznańska 15, tel. /061/ 423 8671,                         fax /061/ 423 86 97.

Termin wykonania zamówienia:	26.10.2018r.

Termin płatności: 30 dni od otrzymania faktury

Termin składania ofert upływa:                            22.08.2018r. godz. 10:00

Miejsce składania ofert:                                       Sekretariat Szpitala - Budynek Administracji

Gniezno, ul. Poznańska 15

Termin otwarcia ofert:                                         22.08.2018r. godz. 10:30

Kryterium oceny ofert – 100% cena.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia, faxem: 61/4238697 lub e-mailem: beata.golec@dziekanka.net.

Oferta złożona w formie pisemnej powinna być opakowana w kopercie z oznaczeniem: „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na oddziale szpitalnym nr 14”.

Osoba uprawniona do kontaktów: Beata Golec, tel. /061/ 423 86 71, beata.golec@dziekanka.net

Niniejsze zaproszenie podlega ogłoszeniu w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Rysunki techniczne – nr 1, nr 2, nr 3.

Z poważaniem

## FORMULARZ OFERTOWY

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

1. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, 62-200 Gniezno, ul. Poznańska 15.

2. Przedmiot zamówienia: „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na oddziale szpitalnym nr 14”.

Termin płatności                                                  30 dni od otrzymania faktury

3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  22.08.2018r., godz. 10:00 pisemnie –

adres: 62-200 Gniezno, ul. Poznańska 15 Budynek administracji - sekretariat, faxem -

/061/423 86 97 lub mailem: beata.golec@dziekanka.net

II.1. Nazwa, adres, NIP Wykonawcy

……………………..

……………………….

NIP 	……………………………………., mail ………………………………………………

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

wartość netto        ….............................. PLN

podatek VAT         …...............................PLN

wartość brutto       …...............................PLN

Zamawiający wymaga aby gwarancja na wykonanie przedmiotu zamówienia wynosiła            minimum 60 miesięcy.

Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Wymagane załączniki do oferty:

1)  wyciąg Z KRS lub z działalności gospodarczej,

2)  dokumenty potwierdzające wykonanie prac - referencje

data i podpis