Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 - Motopompa pływająca

Medium - woda

Wydajność min. - 1100 l/min

Ciśnienie maksymalne - 3 atm

Typ silnika - GXV 160 K1

Moc nominalna silnika min. - 5,0 KM

Czas pracy - min. 3,5 h

Wylot tłoczny o średnicy min. - 3" zakończony nasadą tłoczną T75 wg PN-91/M.-51038

wąż T75 20 metrów 2 sztuki

przejściówka T75/T52 2 sztuki

Pakiet nr 2 - Agregat  prądotwórczy

4-SUW O MOCY min 6.5 kVA

1-cylindrowy, chłodzony powietrzem

Moc silnika - min. 11 (KM)

Paliwo-Benzyna 95

Zasilanie- Gaźnik

Pojemność skokowa min 200 cm3

Rozruch Manualny/Elektryczny

Praca ciągła-min. 8 mth

Częstotliwość (Hz) - 50

Napięcie (V) - 230/400

Moc nominalna (kVA) - min. 6.5

System kontroli - AVR 3

Zużycie paliwa - max. 1.5 l/h

Masa (kg) - max. 65 kg

Wyposażenie:

1 X GNIAZDO 400V / 16A / 5P.

STACYJKA URZĄDZENIA.

WOLTOMIERZ.

ZABEZPIECZENIE ELEKTRYCZNE.

GNIAZDO UZIEMIENIA.

1 X GNIAZDO 12V / 8,3A. FUNKCJA PROSTOWNIKA.

3 X GNIAZDO 230V / 16A.

Pakiet nr 3 - Zawór redukcyjny z pilotem z żeliwa sferoidalnego– 2 szt.

kołnierze PN25

wykonanie standardowe, uszczelnienie grzybka i gniazda metal - metal, dla pary wodnej 
i sprężonego powietrza

średnica – DN50 kołnierzowy

zakres ciśnień – 0,2-17 bar

współczynnik przepływu Kvs – 28³/h

do każdego zaworu należy dostarczyć zestaw naprawczy