Załącznik nr 1

Przedmiotem zadania jest dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku nr 21 Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”. Jednostka multi zamontowana zostanie na elewacji tylnej budynku i obsługiwać będzie wskazane pomieszczenia parteru oraz I piętra budynku. Jednostki typu „Split” zamontować należy na dachu budynku (dach płaski) i obsługiwać będą wskazane pomieszczenia II i III piętra. Widok elewacji oraz rzuty wszystkich kondygnacji stanowią załącznik do niniejszego opisu. W ramach prac należy uwzględnić również podłączenie urządzeń z istniejącej instalacji elektrycznej w budynku (przewody prowadzone natynkowo w korytkach instalacyjnych), wykonanie instalacji freonowej oraz skroplin. Z uwagi na charakter pomieszczeń prace należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz w porozumieniu z personelem oddziałów.