Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3

| LP | Nazwa | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | STAWKA VAT | CENA JEDN. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materac rurowy (komplet) | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Okres gwarancji: ……… miesiące

- Materac rurowy – komory (rury) materaca napełniane naprzemiennie przez specjalną pompę.

Ciśnienie powietrza w materacu dostosowywane w zależności od wagi pacjenta.

Dane techniczne pompy: rodzaj - zmiennociśnieniowa, płynna regulacja ciśnienia, ciśnienie robocze od ok. 40 do 100 mmHg, czas pełnego cyklu ok.  6 minut, dane techniczne podkładu - materiał: nylon + PCV ilość komór: min. 20, wymiary po napompowaniu: 200 cm x 86 cm x        10 cm, mocowanie na istniejący materac ( 2 zakładki ) znajdujący się na łóżku chorego, maksymalne obciążenie: min. 140 kg