Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4

| LP | Nazwa | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | STAWKA VAT | CENA JEDN. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koncentrator tlenu (stacjonarny) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Okres gwarancji: ……… miesiące

- Koncentrator tlenu (stacjonarny)

Skład zestawu: cewnik do podawania tlenu przez nos, maska do podawania tlenu z drenem (przewodem powietrznym) w rozmiarze dla

dorosłych (z możliwością zmiany na maskę pediatryczną), nawilżacz, cewnik do podawania tlenu przez nos, nebulizator, dren.

Podstawowe parametry techniczne:

- napięcie zasilania: 230 VAC +/- 10%,

- pobór mocy: < 300 W;

- koncentracja tlenu* (przy 3 LPM): 94% (+/- 2%)

- koncentracja tlenu* (przy 5 LPM): 88% (+/- 4%)

- przepływ: 0.5- nie mniej niż 5 litrów na minutę

- waga: ok.15 kg

- poziom głośności: < 40 dB

- koncentracja tlenu: 87-96%

- OPI (Wskaźnik procent tlenu): Niski tlen: 82%, Bardzo niski tlen: < 70%

- temperatura pracy: 13°C to 32°C

- warunki przechowywania: -34°C to 71°C  do 95% wilgotności względnej

- wilgotność otoczenia: do 95% wilgotności względnej

- ciśnienie wyjściowe: 5-7 psi (0.34-048 Bar)

- zasilanie (akumulatorowe ( min. 30 minut) /sieciowe)

- czujnik poziomu tlenu