Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 6

| LP | Nazwa | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | STAWKA VAT | CENA JEDN. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssaki medyczne (elektryczne) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Okres gwarancji: ……… miesiące

- Ssaki medyczne

Podstawowe parametry techniczne:

- 2 stanowiskowe, wraz z podstawą jezdną (wózek) i kosz na akcesoria,

- napięcie zasadnicze 230V +/- 10

- pobór energii 500W

- poj. słoi 2-3 litry

- max. podciśnienie 740mm hg +/- 5%

- regularne podciśnienie tolerancja +/- 2,5%

- zakres tolerancji dla poj. słoi +/- 10%

- poziom hałasu mniejszy niż 50 decybeli,

- typ pompy – bezolejowa.