Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 8

| LP | Nazwa |  | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | STAWKA VAT | CENA JEDN. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nazwa handlowa/producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Holter EKG |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Okres gwarancji: ……… miesiące

- Holter EKG

•	Mały i lekki: 80 x 60mm, masa, 66g, kolorowy wyświetlacz OLED

•	Dwusystemowy, 12 lub 3 kanałowy w zależności od kabla

•	Zapis bez kompresji 24, 48, 78 godzinny lub wg zaprogramowanego czasu, tryb:

12 kanałowy standardowy (10 kabli).

3 kanałowy niezależny bipolarny (7 kabli) -  po odklejeniu 1 elektrody nadal działają 2 kanały.

3 kanałowy standardowy Einthovena (4 kable) TrueLead* - po odklejeniu 1 elektrody nadal działa 1 kanał.

TrueLead – prawdziwy, mierzony a niewyliczany trójkąt Einthovena – większa odporność na zakłócenia i odpadnięcie elektrody.

•     Łatwy w użyciu – wyświetla schemat podpięcia i kontakt elektrod.

•	Przycisk znacznika zdarzeń pacjenta.

•	Detekcja rozruszników.

•	Nadajnik Bluetooth.

•	Rejestrator kompatybilny z posiadanym oprogramowaniem, tzn. Holter Silicon Beat 2000.

•	Dodatkowy futerał.