Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 9

| LP | Nazwa | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | STAWKA VAT | CENA JEDN. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat EKG | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Okres gwarancji: ……… miesiące

- Aparat EKG

•      Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG

•	 Podczas badania automatycznego funkcja zapisu do wewnętrznej pamięci sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie łącznie z

datą i godziną wykonania badania, ustawieniami filtrów, czasem zapisu badania i opcjonalnie z danymi pacjenta i gabinetu

•	Wydruk z pamięci wewnętrznej automatycznego badania EKG w grupach po 3 odprowadzenia

•	Wydruk analizy i interpretacji automatycznego badania EKG

•	Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG

•	Wydruk 1 lub 3 przebiegów EKG wybranej grupy

•	Dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do wydruku przebiegu EKG

•	Wydruk w trybie 1 lub 3 przebiegów EKG

•	Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi

•	Graficzne menu wyświetlane na ekranie umożliwiające łatwą obsługę za pomocą klawiatury

•	Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-25 (baza CSE) - wyniki interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta

•	Pamięć ostatnich badań automatycznych z ustawialnym limitem od 5 do 1000

•	Wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej

•	Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu

•	Automatyczna detekcja zespołów QRS

•	Aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu

•	Filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz

•	Filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz

•	Filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz

•	Detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody

•	Wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji serca

•	Grubość wydruku linii krzywych EKG do wyboru: normalna lub pogrubiona

•	Prezentacja krzywych w układzie standardowym lub Cabrera

•	Menu w języku polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim i serbskim

•	Zewnętrzny port komunikacyjny USB do podłączenia z komputerem PC z oprogramowaniem CardioTEKA w celu przesyłu sygnału EKG

w czasie rzeczywistym

•	Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń

•	Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym

•	Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących na wydruku

•	Badanie automatyczne z wydrukiem danych pacjenta i danych gabinetu

•	Funkcje oszczędności energii akumulatora

•	Wymiary (D x S x W): 220 x 153 x 55 mm

•	Waga: < 0,6 kg

•	Elektrody kończynowe 4 sztuki (typ EKK)

•	Elektrody przedsercowe 6 sztuk (typ EPP)

•	Kabel EKG KEKG - 30R

•	Zasilacz sieciowy medyczny M12 - 15

•	Papier RB1 szerokość 58 mm (1 rolka)

•	Zel do EKG

•	Instrukcja użytkowania