Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3 - Podnośnik 
Podnośnik transportowo-kąpielowy

•	Urządzenie fabrycznie nowe, o udźwigu nie mniej  niż 175 kg

•	Ogumowane cichobieżne koła w tym 2 z blokada jazdy oraz rozszerzana podstawa

•	Rama jezdna ruchoma i umożliwiająca płynną regulację rozstawu - zapewniając stabilność i bezpieczeństwo  - regulacja za pomocą siłownika

•	Siłownik gwarantujący płynne i bezproblemowe działanie

•	Podnośnik elektryczny, podnoszenie i opuszczanie za pomocą przewodowego pilota

•	Czteropunktowy wieszak do mocowania kosza transportowego z możliwością regulacji

•	Przycisk awaryjny

•	Nosidła transportowe (poliestrowe) i kąpielowe (siatka poliestrowa)

•	Manualny system obsługi w razie awarii systemu elektronicznego

•	Możliwość manewrowania na małej przestrzeni

•	Pojemny akumulator, który pozwali na wykonanie kilkudziesięciu cykli podnoszenia i opuszczania bez konieczności ładowania baterii

•	Urządzenie fabrycznie nowe

•	Certyfikat CE  zgodny z ustawą o wyrobach medycznych

•	Gwarancja min. 36 miesiące

•	Paszport techniczny + przegląd techniczny

•	Instrukcja w języku polskim

•	Szkolenie personelu  z obsługi sprzętu

Uwaga:

Oddział 14: Nosidła kąpielowe (siatka poliestrowa)  M – 1 szt., L – 1 szt.,

ZOL s : Nosidła transportowe (poliestrowe): M-1szt., L-1szt. i kąpielowe (siatka poliestrowa)  M–1 szt., L–1 szt., XL-1 szt.

Pakiet nr 5 – Aparat do EKG

Aparat do EKG

- Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci

- Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG

- Wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG

- Rodzaje badań: ręczne, AUTO, automatyczne

- Zapis automatyczny ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy

- Regulowana długość zapisu badania automatycznego - w przedziale od 6 do 30 sekund

- Wydruk z bazy pacjentów. Możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie

- Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi

- Możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku

- Menu w panelu dotykowym

- Pamięć do 1000 pacjentów lub 1000 badań

- Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości

- Automatyczna analiza

- Wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej

- Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i prezentacja na wyświetlaczu

- Praca na otwartym sercu - aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu

- Możliwość włączania i wyłączania filtrów

- Detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału

- Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących

- Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca

- Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym

- Eksport badań do pamięci USB

- EDM- archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku (pamięć USB)

- Aparat fabrycznie nowy

- Wyposażenie: Elektrody kończynowe - 4 szt. (typ EKK), Elektrody przedsercowe - 6 szt. (typ EPP), Kabel EKG KEKG 30R, Kabel zasilania sieciowego, Papier R-A4 szerokość 112mm - 1 rolka, Żel do EKG, wózek, Instrukcja użytkowania