Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3 - Podnośnik 
Podnośnik transportowo-kąpielowy

•	Urządzenie fabrycznie nowe, o udźwigu nie mniej  niż 175 kg

•	Ogumowane cichobieżne koła w tym 2 z blokada jazdy oraz rozszerzana podstawa

•	Rama jezdna ruchoma i umożliwiająca płynną regulację rozstawu - zapewniając stabilność i bezpieczeństwo  - regulacja za pomocą siłownika lub pedałem nożnym

•	Siłownik gwarantujący płynne i bezproblemowe działanie

•	Podnośnik elektryczny, podnoszenie i opuszczanie za pomocą przewodowego pilota

•	Czteropunktowy wieszak do mocowania kosza transportowego z możliwością regulacji

•	Przycisk awaryjny

•	Nosidła transportowe (poliestrowe) i kąpielowe (siatka poliestrowa)

•	Manualny system obsługi w razie awarii systemu elektronicznego

•	Możliwość manewrowania na małej przestrzeni

•	Pojemny akumulator, który pozwali na wykonanie kilkudziesięciu cykli podnoszenia i opuszczania bez konieczności ładowania baterii

•	Urządzenie fabrycznie nowe

•	Certyfikat CE  zgodny z ustawą o wyrobach medycznych

•	Gwarancja min. 36 miesiące

•	Paszport techniczny + przegląd techniczny

•	Instrukcja w języku polskim

•	Szkolenie personelu  z obsługi sprzętu

Uwaga:

Oddział 14: Nosidła kąpielowe (siatka poliestrowa)  M – 1 szt., L – 1 szt.,

ZOL s : Nosidła transportowe (poliestrowe): M-1szt., L-1szt. i kąpielowe (siatka poliestrowa)  M–1 szt., L–1 szt., XL-1 szt.