Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja urządzeń dźwigowych na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie.

Zleceniobiorca zobowiązuje się, w ramach umowy konserwacji, do utrzymywaniu UTB w stałym ruchu oraz w stanie zabezpieczającym jego(ich) niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji, z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonywania czynności konserwacyjnych i naprawczych.

Ponadto, Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji usług objętych „pogotowiem dźwigowym”

W ramach „pogotowia dźwigowego” Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

- podjęcia akcji ratowniczej w przypadku uwięzienia osoby w kabinie – całodobowo i bezzwłocznie, uwzględniając czas niezbędny na dojazd do miejsca lokalizacji UTB jednak nie dłużej niż 60 min.

- przystąpienia do naprawy UTB w przypadku powstania usterki - w ciągu 8 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia, jednak z zastrzeżeniem, że naprawy będą podejmowane wyłącznie                         w godzinach od 8.00 do 18.00., we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i świąt ustawowych.

Czasookresy wykonywania i rodzaj czynności konserwacyjnych oraz przeglądu technicznego będą zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia, instrukcją producenta oraz Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. (konserwacja 1x w miesiącu, badania elektryczne urządzeń 1xrok). Konserwacji dokonywać może uprawniony personel.

Konserwacja urządzeń odbywać się będzie w dni robocze i w czasie godzin pracy Zamawiającego 
tj. od 7ºº - 14³º.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie przybywać do miejsca zamontowania urządzenia na każdorazowe wezwanie awaryjne upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w celu przywrócenia normalnej pracy urządzenia w czasie możliwie najkrótszym, lecz nie dłuższym niż 2 godziny licząc od chwili zgłoszenia (w przypadku uwięzienia ludzi czas reakcji na zgłoszenie nie  być dłuższy niż 60 minut)

W przypadku uszkodzeń wykraczających poza zakres konserwacji urządzenia Zleceniobiorca zobowiązany będzie do określenia przyczyny uszkodzenia, wyceny kosztów naprawy i ich usunięcia po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie  informować Zamawiającego o stanie technicznym urządzenia poprzez wpis do dziennika konserwacji i protokołu odbioru prac konserwacyjnych oraz w razie potrzeby przeprowadzać instruktaż Użytkownikom dotyczący właściwej obsługi urządzenia.

Zasadnicze czynności konserwacyjne w zakresie dźwigów osobowych i towarowych:

- Sprawdzenie elementów maszynowni (napięcia fazowego, przewodowego i sterowego, kontrola działania wyłącznika głównego, sprawdzenie obwodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń, dokręcenie przewodów ze szczególnym  zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych w miejscach połączeń łączników obwodów bezpieczeństwa, sprawdzenie stanu styków i przekaźników, sprawdzenie stanu przewodów i zaworów hydraulicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich szczelności)

- Sprawdzenie elementów kabiny i ramy kabinowej (stanu lin nośnych i ich zamocowań oraz krążków linowych, sprawdzenie stanu prowadników kabinowych i luzów na prowadnicach oraz stanu ich smarowania, wykonanie jazd próbnych - 3 cykle, sprawdzenie i regulacja zatrzymywania się kabiny na przystankach, sprawdzenie działania i ewentualna wymiana uszkodzonych elementów kasety dyspozycji, sprawdzenie wyposażenia kabiny - oświetlenie, instrukcja obsługi, sprawdzenie działania fotokomórek)

- Sprawdzenie elementów szybu (drzwi przystankowych - działania rygli, łączników, sprawdzenie działania wyłączników krańcowych i końcowych, sprawdzenie wyłącznika dźwigu, sprawdzenie stanu mocowania instalacji elektrycznej, w tym izolacji ochronnej)

- Sprawdzenie elementów podszybia

KONSERWACJA

| Lp. | Typ UTB | Nr fabr. | Miejsce konserwacji | Częstość konserwacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Dźwig osobowy elektr. SNG 1600 | AB04560 | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”, budynek 21 Gniezno, ul. Poznańska 15 | co 30 dni |
| 2. | Dźwig osobowy elektr. SNG 1600 | AB04846 | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”, budynek 21 Gniezno, ul. Poznańska 15, | co 30 dni |
| 3. | Dźwig osobowy elektr. SNG 1600 | VTP-13/2014 | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”, budynek 25 Gniezno, ul. Poznańska 15 | co 30 dni |

Cena ryczałtowa konserwacji obejmuje :

- przegląd konserwacyjny zgodnie z obowiązującą ustawą o dozorze technicznym i przepisami wykonawczymi,

- regulacje, czyszczenie i smarowanie elementów zespołów UTB,

- udział w okresowych badaniach UDT oraz przygotowanie do nich UTB objętych niniejszą umową,

- usługi objęte „pogotowiem dźwigowym”,

- materiały konserwacyjne, takie jak smary stałe, środki konserwujące, czyściwa, bezpieczniki topikowe, śruby, zawleczki i inne elementy złączne.

POMIARY ELEKTRYCZNE

| Lp. | Typ UTB | Nr fabr. | Miejsce konserwacji | Częstość pomiarów elektr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Dźwig osobowy elektr. SNG 1600 | AB04560 | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”, budynek 21 Gniezno, ul. Poznańska 15 | Raz w roku |
| 2. | Dźwig osobowy elektr. SNG 1600 | AB04846 | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”, budynek 21 Gniezno, ul. Poznańska 15 | Raz w roku |
| 3. | Dźwig osobowy elektr. SNG 1600 | VTP-13/2014 | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”, budynek 25 Gniezno, ul. Poznańska 15 | Raz w roku |

Koszt dojazdu do miejsca lokalizacji UTB dolicza się wyłącznie w przypadku nieuzasadnionego wezwania na postawie:

- odległości 10 km, mierzonej wg trasy Zakład konserwatorski – miejsce konserwacji - zakład konser.,

- stawki kosztu przebiegu samochodu osob. o pojemności silnika powyżej 900 cm3, która na dzień wystawienia niniejszego oświadczenia wynosi 0,8358 zł/km (Dz. U. z 2007r., nr 201, poz. 1462).

- w przypadku urzędowego ogłoszenia nowej stawki kosztu przebiegu samochodu jw. automatycznie ulegnie zmianie koszt dojazdu do miejsca konserwacji.