Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 - Lampa solux

Aparat do naświetlania promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A i IR-B

stabilna, metalowa konstrukcja statywu, regulowana wysokość statywu

podstawa statywu wyposażona w kółka z hamulcami, stabilna konstrukcja podstawy stołowej

regulacja kąta nachylenia tubusu lampy na podstawie stołowej, mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy, wymuszone chłodzenie tubusa, filtr z siatką zabezpieczają

Parametry:

zegar zabiegowy =  1 – 30 min

maksymalna moc żarówki = 375 W

zasilanie sieciowe = 230 V ±10 %, 50/60 Hz

pobór mocy maks.=  450 W

wysokość urządzenia na statywie = min. 1,2 m, maks. 1,9 m

wymiar podstawy statywu S x G = maks. 0,5 x 0,6 m

Wyposażenie:

przewód sieciowy, promiennik 375 W (1 szt.)

filtr czerwony (1 szt.), filtr niebieski (1 szt.)

okulary ochronne dla pacjenta (1 szt.), okulary ochronne dla terapeuty (1 szt.)

bezpieczniki zapasowe T3,15L250V; 3,15 A, 250 V (2 szt.)

instrukcja użytkowania

Gwarancja = 24 miesiące

Pakiet nr 2 – Defibrylator

- defibrylator półautomatyczny (AED)

- elektrody dla dorosłych, osobno elektrody pediatryczne

- analiza stanu pacjenta na podstawie zapisu EKG i decyzja o dalszym postępowaniu

- osobny algorytm EKG dla dorosłych i dzieci

- automatyczna redukcja energii

- wyładowania przy podłączeniu elektrod pediatrycznych

- adaptatywny metronom z prawidłowym tempem ucisku

- 'łańcuch przeżycia' komunikaty głosowe, piktogramy i diody prowadzą ratownika przez akcję ratunkową

- RealCPRhelp kontrola uciśnięć klatki piersiowej z głosową i wizualną informacją zwrotną o poprawności wykonanych działań

zasilany na uniwersalne baterie litowe LR123 ( 5 lat żywotności)

- żywotności elektrod 5 lat

- w zestawie:  torba transportowa, komplet 10 baterii LR123, elektroda dla dorosłych CPR-D,

mini-apteczka pierwszej pomocy

Gwarancja defibrylator = 7 lat

Pakiet nr 3 – Materace pneumatyczne

- komplet 10 sztuk materacy

- pneumatyczne zmiennociśnieniowe

- materace bąbelkowe wykonane z wytrzymałego PCV

- wykorzystane tworzywo PCV wykonane z nietoksycznego i antyalergicznego materiału

- cykl pracy 10-12 minut

-wymiary 200x90x7,

- ilość komór 130, cykl pracy 12min,

- zasilanie 220v/+- 10% 50Hz, max obciążenie 110kg, kolor beżowy

- zestaw ponadto zawiera: pompę zmiennociśnieniową Soft Wind III, zestaw naprawczy, zapasowy bezpiecznik, przewody powietrzne, instrukcję

Gwarancja = 24 miesiące

Pakiet nr 4 – Materace uniwersalne

- komplet 10 sztuk materacy

- wymiary 80cmx190cm

- warstwa piankowa o wysokości 10-12 cm

- wykonany z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy,

- materac z możliwością wymiany pokrowca

- pokrowiec z zamkiem błyskawicznym

- do leży łóżek szpitalnych

Gwarancja = 24 miesiące

.